多功能环保型端面磨刀机研制论文

作  者：吴立中 温州市天铭印刷机械有限公司

叶秀渭 温州市工业科学研究所

摘  要：端面磨刀机通过改进创新，采用双磨头（磨削、抛光）与工件摆放在两导轨中间进行往复切削抛光及冷却方式从磨头中间提供冷却液，保证冷却效果，改善操作环境等。

关键词：磨刀机  改进  创新  多功能  环保型

1、前言

1.1  DMSQ端面磨刀机系列，是造纸、印刷、塑革、制板、木工、包装、装潢等行业中不可缺少的辅助专用设备，它由床身、磨头（单或双）、刀架（磁吸盘）、电控、冷却装置系统等组成。（见图1）

适用于刃磨板条状直面刃刀片，能磨削各种不同的材质的国产及进口的柯布斯、沃林贝格、菲比、波拿、施那德等刀片。

1.2  随着我国总体水平的提高，人们注重质量要求的同时对劳动条件、工作效率、生产环境污染（噪音）提出更高要求，我们经过二十年来的生产经验的摸索，参考了国外同类的样机，研究、创新、全面提高了产品档次，得到了广泛的应用，受到用户一致认可与好评同时产品出口东南亚、欧洲、非洲等国家。

2、端面磨刀机的主要参数与技术要求

表1

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磨削长度 | ≥1600 |
| 2 | 磨削的刀片的最大宽度 | 以22°为准≤300 |
| 3 | 砂轮与工作台面的最大有效高度 | 90 |
| 4 | 工件台旋转角度 | 0~±90° |
| 注： 目前本公司可制造最大磨削长度8000mm |

表2：

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磨头主轴轴向窜动量 | ≤0.016 |
| 2 | 工作面的平行度 | ≤0.04/1000 |
| 3 | 工作面纵向平行度 | ≤0.08/1000 |
| 4 | 刀片刃口直线度 | ≤0.10/1000 |
| 5 | 轴承温升 | ≤35℃ |
| 6 | 机器噪声 | ≤80dB(A) |

3、磨头的改进

3.1  简易端面磨刀机的磨头（见图2）是悬壁式，磨头暴露在导轨单侧空间进行工作，

由于冷却水是侧面冷却，冷却水不到位，因此在磨削刀片的过程中经常会糊刀或刀花比较严重，影响刀片的质量与寿命，而且冷却水、磨削砂末等物甩出外面而影响工作场所。

3.2  采用双磨头（见图3），即用磨头1粗、精磨刀片的端面刃，直至火花消除，达到精磨要求后，启动清洗装置，清洗刀片，然后磨头2进行直接抛光，这样就可以减少劳动强度和

提高工作效率，集磨削、抛光一次合成。

3.3  放宽床身跨度，增强刚性，改变工件摆放在两导轨中间进行磨削与抛光加工（见图3）。

使工件无需二次装夹，解决了截面的波纹度，延长刀锋使用时间和刀片寿命。

3.4  磨头、垂直平行于两导轨中间往复运动，砂轮的切削面在两轨道的中间下方，进行稳

定、平稳的按程序加工，磨头拖板遮盖着砂轮切削粉末（尘）及冷却蒸发出水雾与化学气味，

降低磨削加工时产生的噪音，改善了工作环境。

4、冷却装置的改进

4.1  侧面进刀冷却方式在磨刀时的应用不很理想，在材质不同的情况下时常出现冷却效果不均匀，尤其是磨削进口机刀片，

4.2  为更有效解决磨刀机的冷却效果，采用了磨头主轴内孔带压输送冷却液来保证刀片冷

却面的冷却效果，（见图5）特制磨头电机轴向设置了贯通的轴孔，轴孔形成了磨刀机冷却水

进水供给，通过轴孔从环形砂轮的中心位置出来，均匀的撒布在砂轮与加工的刀片上，这样就不会产生飞溅水滴和蒸气。

4.3  磨头电机轴出水孔的下方设有散水板，散水板与磨头轴之间留有缝隙，通过磨头的离心作用，由散水板将冷却水甩向砂轮内壁，再使砂轮内壁喷向磨削面，使冷却水撒布得更加均匀，使磨刀效果更佳，刀片使用寿命更长。

5、冷却液的净化处理

5.1   磨削结束后，自动冲洗刀面与工作台面，磨头进入抛光的程序，冷却液汇入冷却

箱，在流入冷却箱时，冷却液经过过滤，净化，磁吸处理。

5.2  冲洗后启动磁性分离滚轮，在流动过程中吸去削渣，经刮板清渣与排渣，达到冷却净化效果免受污染，保持冷却水的清洁。（见图5）

6、结束语

6.1  DMSQ系列端面磨刀机，经过多次改进，上述DMSQ-1600F型多功能端面磨刀机经国家印刷机械质量监督检验中心检验，各项数据符合JB3789~1997标准中所规定的要求。

  - 在创新产品结构的同时，我们对低档与低价位的端面磨刀机仍然继续生产，对技术适当改进，以满足社会低端用户的需求。

附1、参考资料：天铭磨刀机技术支持中心   http://www.tian-ming.com

附2、引用网站：中国磨刀机网   http://www.modaoji.cn

附3、英文资料：中国磨刀机供应商   http://www.chinagrinder.cn